EQUIPOS MOVILES DE REMEDIACION

REQUISITOS A CUMPLIR

EL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DEBE EMITIR UN PERMISO DE TRABAJO ESPECÍFICO  DONDE SE INDIQUE EL LUGAR DONDE DEBE OPERAR EL EQUIPO, LAS CONDICIONES DE ASEGURAMIENTO DEL ÁREA, VENTEOS, Y OTRAS QUE SE ESTIME NECESARIAS, CONFORME SE INDICA A CONTINUACIÓN:

- EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UNA CERTIFICACIÓN DE ANTIEXPLOSIVIDAD SEGÚN ART. 37  RESOLUCIÓN S.E. Nº 1102/04. REALIZADA POR UN ORGANISMO AUDITOR DE SEGURIDAD INSCRIPTO EN LA SECRETARIA DE ENERGIA (UNIVERSIDADES O AUDITORAS)

- LA CERTIFICACIÓN DE ANTIEXPLOSIVIDAD INCLUIRA UN PROTOCOLO DE CONDICIONES DE USO (VER ADJUNTO)

- El  LUGAR DONDE SE REALICE LA REMEDIACIÓN DEBE TENER UN PLANO DE CLASIFICACIÓN DE ÁREAS, REALIZADO POR UN PROFESIONAL CON INCUMBENCIAS.

- SE DEBE CONTAR CON DETECTOR DE MEZCLA ANTIEXPLOSIVA

- EL VENTEO DEL EQUIPO DEBE DESCARGAR A LOS CUATRO VIENTOS

- EL RESPONSABLE DEL SITIO A REMEDIAR DEBERÁ REGISTRAR EN EL LIBRO FOLIADO DE RESIDUOS PELIGROSOS LAS OPERACIONES QUE SE REALICEN.

EQUIPOS MOVILES DE REMEDIACION

PROTOCOLO DE CONDICIONES DE USO

EQUIPO DE REMEDIACION:

DOMINIO:

CERTIFICADO NÚMERO:

FECHA.

SITIO Y UBICACIÓN

Previo a su uso u operación se deberá verificar

- Plano a escala de clasificación de áreas, donde se indique la ubicación del equipo, ubicación de pozos monitores y pozos productores, y  ubicación del vallados.

- Corte de suministro eléctrico en equipamiento vecino ubicado hasta 3 metros de distancia de la boca del pozo de extracción en caso de no ser APE.

- Cumplimiento de los procedimientos de trabajo específicos de la empresa remediadora y el responsable del sitio.

- Medidor de nivel de mezcla explosiva.

- Plan de emergencias.

- Permisos de trabajo del dueño del sitio.

- Elementos de contención de derrames.

- Matafuegos en el sector de trabajo.

| CONFORMIDAD | NOMBRE Y APELLIDO | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Por empresa remediadora |  |  |
| Por responsable del sitio |  |  |
| Por Servicio de Seguridad e Higiene |  |  |