Resumen Programa de Mantenimiento Preventivo para PD Meter

| Equipo/ Sección | Acción | Parte | Men sual | Trimestral | Semestral | Anual | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD Meter | Verificación | Tren de engranajes de salida |  |  |  |  | De acuerdo a Carta de Control |
|  | Verificación | Paletas |  |  |  |  | Carta de Control |
|  | Verificación | Rodamientos principales, craprodinas, rodamientos de paletas |  |  |  |  | De acuerdo a Carta de Control |
|  | Verificación | Rodillos |  |  |  |  | Carta de Control |
|  | Verificación | Levas |  |  |  |  | Carta de Control |
|  | Verificación | Ejes |  |  |  |  | Carta de Control |
|  | Verificación | Cámara de medición y estado del block |  |  |  |  | Carta de Control |
|  | Verificación | Luces de tolerancia |  |  |  |  | Carta de Control |
|  | Verificación | Integridad señal generadores de pulsos |  |  |  | X | Ver pág. 5 |
|  | Lubricación | Empaquetaduras eje de transmisión | X |  |  |  | Con aceites livianos o glicerina ind |
| Contado res Meca nicos | Verificación Limpieza Lubricación | Engranajes internos |  |  |  |  | De acuerdo a Carta de Control |

Resumen Programa de Mantenimiento Preventivo para Turbinas

| Equipo/ Sección | Acción | Parte | Men sual | Trimestral | Semestral | Anual | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbinas | Verificar | Bujes y arandelas de carburo tungsteno. Balance de rotor, condiciones del estator, ejes y pick up |  |  |  |  | De acuerdo a Carta de Control |
| Transductor | Verificar | Integridad pulsos eléctricos con Osciloscopio. Verificar pérdida botones magnéticos, problemas en álabes o desbalance del rotor |  |  |  |  | De acuerdo a Carta de Control |
| Elemen tos de línea | Limpieza | Enderezador de vena. Control pack de tubos | X |  |  |  | De acuerdo a Carta de Control |
|  | Control | Purgas válvulas de doble sello de línea y derivación | X |  |  |  | Por operaciones |

Resumen Programa Mantenimiento Preventivo para PD Meter y Turbinas (Instrumental)

| Equipo/ Sección | Acción | Parte | Men sual | Trimestral | Semestral | Anual | Obs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de Mues treo | Limpieza | Sonda extractora | X |  |  |  |  |
|  | Verificación | Estado general sonda y cambio o´rings |  |  | X |  |  |
| Elemen tos de línea | Verificación | Funcionamiento válvula de retención |  |  | X |  |  |
|  | Verificación | Diafragma válvula de contrapresión |  |  | X |  |  |
|  | Verificación | Flotantes y válvulas de desgasificadores |  |  | X |  |  |
|  | Calibración | Válvulas de seguridad y alivio térmico |  |  |  | X |  |
|  | Verificacion | Válvulas ingreso a ramal y doble sello del probador | X |  |  |  | Asistencia de acuerdo reco- mendaciones del fabricante |
|  | Verificación | Nivel de aceite Reductores de velocidad | X |  |  |  | Asistencia de acuerdo reco- mendaciones del fabricante |
|  | Limpieza | Filtros |  |  |  |  | Cuando indiquen DPI |
| Instrumentación y control | Calibración | Manómetros,Indicadores de temperatura, Transmiso res de presión y temperatura de todo el skid |  |  | X |  | Utilizar patro nes certifica dos,baños ter mostáticos a bloque seco y termómetros de 0,1º C |
| Software | Verificar | Procedimiento de cálculo para obtencion del MF mediente planilla excell |  |  | X |  |  |
|  | Controlar | Reporte diario del procesa dor compensador de temp. |  |  |  |  | Diario |
| Unidad de Rechazo | Control | Funcionamiento S&W y presostatos de alta/baja |  | X |  |  | Calibración |
| UPS | Verificación | Funcionamiento y carga UPS |  |  |  |  | Semanal |
|  | Verificación | Nivel de agua baterías | X |  |  |  |  |
|  | Recambio | Baterías |  |  |  |  | De acuerdo a recomendacio nes del fabri cante |
| Probador (Prover) |  | Estado esfera y su calibrado |  | X |  |  |  |
|  | Verificación | Estanqueidad de los sellos válvula de 4 vías |  | X |  |  | Solo en aquellas unidades que no cuenten DPI y/o DPS |
|  | Calibración | Del prover por método Waterdraw |  |  |  |  | Cada 5 años |