## Slide 1: Apache – El Santiagueño
Reunión de Trabajo sobre:
Transporte de Hidrocarburos Líquidos y Gasoductos de Captación
Organiza: Dirección Nacional de Exploración, Producción y Transporte de Hidrocarburos
APACHE PETROLERA ARGENTINA S.A.

## Slide 2: Apache – El Santiagueño
Yacimiento El Santiagueño
El Quemado
El Santiagueno
LR,CR,TM, DP
Toda la produccíon de Petróleo es enviada al tanque de Oldelval por ducto a través de una unidad LACT
TIII Medidor de Gas por Orificio
Ventas de Gas de EQN
Gas Vendido a Medanito
a traves de gasoducto
TI Medidor de Gas por Orificio
Ventas de Gas de ES
Gas Vendido a Medanito
a traves de gasoducto
TII Medidor de Gas por Orificio
Ventas de Gas de ES
Gas Vendido a Medanito
a traves de gasoducto
Líquidos transportados por camiones
LR, CR, DP, TM a batería de tanques ES
Liquidos transportados de
EQ a batería de tanques ES
Todo el Gas se vende a Medanito
Via Gasoducto
Sistema de transporte

## Slide 3: Apache – El Santiagueño
Proceso de Producción
El gas es separado en baterías satélites y vendido cuando es factible
El Petróleo y el Agua son transportados vía ductos o camiones a las instalaciones principales en EL Santiagueño
El Petróleo y el Agua son separados
El Petróleo es lavado y enviado vía ducto
El agua es reinyectada

## Slide 4: Apache – El Santiagueño
Descripción del transporte de Petróleo :
Líneas de conducción de pozos :
Pozos viejos: : lineas de conducción de acero sin revestimiento ( tubing ) .-
Pozos Nuevos : : lineas de conducción de acero API 5LX-42 211 kg/cm2 con revestimiento externo Tricapa Canadiense .-
Presión de trabajo : Menor de 10 kg/cm2 .-
Trasporte en camiones :
En el ultimo año se hicieron nuevos pozos dispersos en el area por lo que usamos tranporte por camiones .-
Estamos en proceso de evaluacion para hacer lineas de conduccion .-
Oleoducto Carga transportista :
Largo 17.2 KM de 5.1/2” Acero Schedule 40 ASTM A 53 B - Revestimiento externo PEAD Con protección catódica .- 3 válvulas de bloqueo en la traza .-Defensas Aluvionales .-
Presión de prueba : 80 kg/cm2, presión de trabajo : 8 kg/cm2 .-
Caudal de bombeo : 300 m3/dia .-
Calidad Fluido : petróleo comercial .-
Confiabilidad : Cero pérdidas .-

## Slide 5: Apache – El Santiagueño
Sistema de gestión ambiental aplicado a Ductos de transporte de petróleo
  No tenemos un sistema de gestión ambiental específico sino que lo integramos dentro del manejo del area .-
  Líneas de conducción:
  Se inspeccionan 2 veces por día .-
  En caso de alguna pérdida y afectación de suelo este es colectado y enviado a tratamiento de bio-remediación .-
  Oleoducto ES- Oldelval ( 17.2 Km) :
  Recorrido 1 vez por día .-
  Control de presión de bombeo contínuo.-
  Lanzamiento de Scraper, mantenimiento cada 15 dias .-
  Testeo de afectación por corrosión: con cupones de corrosion
  Medición de potenciales de protección catodica cada 1.5 años .-
  Mantenimiento de defensas aluvionales después de llúvias .-

## Slide 6: Apache – El Santiagueño
Descripción del transporte de Gas :
Líneas de conducción de pozos :
El gas es captado principalmente a través de las líneas de conducción de petróleo , se separa en batería y es entregado inmediatamente a Medanito SA quien transporta , procesa y compra el gas en condiciones standar .-
Confiabilidad del Sistema :
Recibe el mismo tratamiento que las líneas de conducción de petróleo .-

## Slide 7: Apache – El Santiagueño
Sistema de gestión ambiental aplicado a Ductos de transporte de GAS
  No tenemos un sistema de gestión ambiental específico sino que lo integramos dentro del manejo del area .-
  Líneas de captación de gas :
  Se realizan los mismos chequeos que para las líneas de conducción de petróleo .-

## Slide 8: Apache – El Santiagueño
Relación operativa y comercial con el transportista
Petróleo
Cliente : Repsol YPF SA
Transportista : Oldelval
  Se realiza certificación de entrega de petróleo semanalmente con determinación de calidad de producto ( sal, agua , sedimento , etc )
  Participan de la certificación agentes de Apache , Oldelval y Repsol YPF .-
Medición de Petróleo via unidad LACT anterior a la venta
  Unidad de Medición SMITH Meter serie 150 psi
  La calibración de la Unidad es chequeada cada 10 días
  GAS
  Cliente, Transportista : Medanito SA
El Gas es medido via Medidores de Orificio
  Este es medido con placa orificio entre bridas con carta circular marca FOXBORO .-
  Cálculo calibrador planimetrico .-
  Los medidores son verificados cada 4 Meses