## Slide 1: Área Cerro Negro

## Slide 2
1.- El Yacimiento Cerro Negro es una UTE formada entre PETROMINERA CHUBUT S.E. y CLEAR S.R.L.
2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El área de Cerro Negro se encuentra ubicada en la Región Central – Sur de la provincia del Chubut dentro de la Cuenca del Golfo San Jorge.
Cuenta con una superficie aproximada de 185,6 km2.
Posee como único yacimiento a Cerro Negro ubicado a 130 km. al Oeste de la ciudad de Comodoro Rivadavia y a unos 30 km. al Sudeste de la ciudad de Sarmiento, ambas en la provincia del Chubut.
3.- CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE
La cuenca del Golfo San Jorge (la cual contiene a nuestro yacimiento Cerro Negro) abarca la porción Meridional de la provincia del Chubut y la parte Norte de Santa Cruz. La cuenca se extiende aproximadamente un 65% en el Continente y un 35% en la Plataforma Continental.
4.- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA
La estructura denominada Cerro Negro es de fácil acceso ya que se encuentra ubicada al lado de las rutas provinciales 20 y 26, accediendo por ambas rutas entre las ciudades de Sarmiento y Comodoro Rivadavia.
El yacimiento fue descubierto por el sondeo exploratorio del Pozo CN.x–1 perforado en Octubre de 1986.

## Slide 3
DESCRIPCION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
Como nuestro Punto de Venta esta dentro del yacimiento de Pan American Energy, en la planta de Valle Hermoso (Chubut), nuestro transporte es por camiones hasta dicha planta. Para ello contamos con transportes propios, camiones Scania con Cisternas de 36 m3.
Los transportistas y los equipos son propios (CLEAR S.R.L.).
El Sistema de Gestión Ambiental se encuentra certificado bajo Norma ISO 14.000 en conjunto con PETROMINERA CHUBUT S.E.
Situaciones particulares … (no aplica)

## Slide 4: Respecto a los gasoductos de captación:
DESCRIPCIÓN Y RESEÑA TÉCNICA
Nuestro Yacimiento tiene motores a explosión cuya energía es el gas de captación, el mismo es producido y distribuido con líneas propias soterradas de tubing 2 7/8. La presión de captación no sobrepasa los 2 kg/cm2. La venta se realiza con gasoducto de 4¨ SCH 40 aéreo hacia Anticlinal Grande (P.A.E.), distante 4 km., con una presión de 6 a 8 kg/cm2.
El Sistema de Gestión Ambiental se encuentra certificado bajo Norma ISO 14.000 en conjunto con PETROMINERA CHUBUT S.E.
La venta se realiza hacia Pan American Energy, el pago se hace por millones de BTU, acordados con dicha Gerencia Comercial.