## Slide 1: Petrolera Entre Lomas S.A. Área Entre Lomas
Transporte de Hidrocarburos Líquidos y Gasoductos de Captación

## Slide 2: Área Entre Lomas - Ubicación
Provincia de Río Negro
Provincia de Neuquén
Buenos Aires

## Slide 3: Área Entre Lomas - Descripción
El Caracol
Lomas de Ocampo
Entre Lomas
Piedras Blancas
Charco Bayo
Río Negro
Neuquén
13,5 km
56,0 km
151
Borde Mocho
8
Los Álamos

## Slide 4: Transporte de hidrocarburos
Transporte por ductos (petróleo y gas)
      Características principales
      Relación con los transportistas
      Mantenimiento
Transporte por camiones (lpg)
Sistema de gestión integrado
Posibles obstáculos

## Slide 5: Oleoducto de entrega PTC-OLDELVAL
Unidad de rechazo
ULACT
Río Negro
Neuquén
151
8
Oleoducto 16” OLDELVAL
Oleoducto
Medanito
PTC

## Slide 6: Oleoducto de entrega PTC-OLDELVAL
Características técnicas y operativas
Longitud: 10,5 km
Diámetro: 8 in (Sch.40)
MAPO: 55 kg/cm2
Fluído: petróleo crudo
Presión de operación: 40 kg/cm2
Temperatura de operación: 28-35 ºC
Caudal de operación: 80 m3/h

## Slide 7: Unidad LACT

## Slide 8: Unidad LACT
Características principales:
Marca Smith - Modelo G6-S6 – 6” Ø S-300
Caudal operación: 30 a 200 m3/h
Dos medidores volumétricos en paralelo
Compensador por temp. y presión marca OMNI
Sacamuestras automático (S&W y densidad)
Unidad de calibración de medidores (Prover)

## Slide 9: Relación con transportista
Odelval
Entrega en ULACT
Especificaciones
Caudal establecido (+/- 5%)
Certificación (tres veces por semana)

## Slide 10: Gasoducto de entrega HRU-TGS
Río Negro
Neuquén
151
8
Centro Oeste
Repsol YPF Loma de la Lata
Aguada de la Arena
Río Neuquén
TGS
Gasoducto TGS
Gasoducto
11 km.
12”
HRU
Medanito
TGN
NEUBA I
NEUBA II
PM-93

## Slide 11: Gasoducto de entrega HRU-TGS
Características técnicas y operativas
Longitud: 11 km
Diámetro: 12 in (API 5L-X52)
MAPO: 60 kg/cm2
Fluido: gas natural
Presión de operación: 55 kg/cm2
Temperatura de operación: 20-35 ºC
Caudal de operación: 750.000 Nm3/día

## Slide 12: PM-93

## Slide 13: PM-93
Características principales:
Sistema Placa orificio
Portaplacas Daniel S-600 tipo senior
RTU Daniel modelo Ultra 3000
Cromatógrafo Daniel modelo Danalizer
Frecuencia muestreo 15 minutos
Contraste PELSA con FLOWBOSS

## Slide 14: Relación con transportista
TGS
Control on line de cromatografía
Certificación (mensual)
Comercialización a través de PESA

## Slide 15: Plan de mantenimiento de ductos
Inspecciones / Relevamientos
  Inspección de instalaciones de superficie, trampas de scraper y cámaras subterráneas.
  Relevamiento de cruces de caminos menores.
  Relevamiento de señalización.
  Recorrido a marcha lenta por picada.
  Patrullaje de puntos críticos: Cruce Ruta Nº 151

## Slide 16: Plan de mantenimiento de ductos (Cont.)
Mantenimiento
  Calibración de válvulas de seguridad
  Mantenimiento de válvulas operativas
  Pasaje de pig de limpieza
  Pasaje de pig instrumentado:
    Oleoducto (2004, prox.: 2011)
    Gasoducto (2006)

## Slide 17: Plan de mantenimiento de ductos (Cont.)
Protección catódica
  Corriente impresa
  Control de potenciales
  CIS y DCVG
  Inspección de sellos de caño camisa

## Slide 18: Despacho de LPG
Entrega en Planta
Producto en especificaciones comerciales
Comprador contrata el transporte

## Slide 19: Balanza de medición

## Slide 20: Balanza de medición
Características principales:
Balanza 80 T – Clase III - Tipo híbrida
División mínima 10 kg
Verificación anual de INTI (Resolución 2307/80)

## Slide 21: Despacho de LPG
Gestión administrativa del despacho
Se establece el compromiso del mes
Se realiza la facturación
Permisos de exportación (Secretaría de Energía)
Permisos por pasos fronterizos (aduana de NQN)
Programa de carga mensual

## Slide 22: Despacho de LPG
Control de vehículos de transporte
Habilitación de cisterna
Habilitación de conductor
Estado general de la unidad
Señalización del producto a transportar
Instrucciones para casos de emergencia

## Slide 23: SGI: Características
Sistema de Gestión Integrada (SGI)
Política
Manual de Gestión
Procedimientos de Gestión (19)
Procedimientos Operativos (32)
Plan de Contingencia
Auditoria Externa – DNV
Auditorias Internas (10)
Inspecciones (28)
anualmente

## Slide 24: Cronología de certificaciones
Declaración Política Medio Ambiente (Jul 1997)
Implementación SGA (Nov 1997)
Auditoría Pre-Certificación ISO 14.001 (Dic 1997)
Auditoría Certificación ISO 14.001 (Mar 1998)
Auditoría Re-Certificación ISO 14.001 (Mar 1998)
Declaración Política MA, S y SO (Jul 2000)
Implementación SGI (Feb 2001)
Auditoría Pre-Certificación OHSAS 18.001 (Ago 2001)
Auditoría Certificación OHSAS 18.001 (Dic 2001)
Auditoría Certificación SGI (May 2002)
Auditoría Mantenimiento SGI (May 2003)

## Slide 25: Certificado

## Slide 26: Posibles obstáculos
Superficiarios
Bloqueos
Cierre de fronteras