## Slide 1: “TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GASODUCTOS DE CAPTACIÓN”
ENERO, 2006.

## Slide 2: OBJETO del trabajo
INFORME ACTUALIZADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-OPERATIVAS SISTEMA POLIDUCTO DE COMPAÑÍA MEGA S.A.
OBJETO DEL TRABAJO
SUPERVISORES DE POLIDUCTO
DISTRITO OESTE DISTRITO ESTE
MARIO LA TORRE GUILLERMO ITURRIOZ

## Slide 3: 1-TÍTULO : Descripción del Sistema que opera
1.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE OPERA COMPAÑÍA MEGA S.A

## Slide 4: Esquema de la Comapñía
Compañía MEGA S.A. tiene como objeto la recuperación de los componentes ricos del Gas Natural producidos en la Cuenca Neuquina, su transporte a través del Poliducto y su fraccionamiento para la venta en Bahía Blanca.
La operación comercial comenzó en Abril de 2001
Paraguay
Argentina
Chile
Uruguay
Brasil
Loma
La Lata
Bahía
Blanca
Cuenca
Neuquina
Planta
Separadora
Planta
Fraccionadora
Centro de Almacenamiento
Instalaciones portuarias
Buenos
Aires
Poliducto
PS 2
Notes: El Sistema Poliducto Mega está integrado por las instalaciones necesarias para transportar Líquidos del Gas Natural (NGL) desde la Planta Separadora Loma La Lata, en la Provincia de Neuquén, hasta la localidad de Bahía Blanca, en la Provincia de Buenos Aires. El trazado tiene una longitud total de 600,47 Km..
El Poliducto provee NGL a la Planta de Fraccionamiento ubicada en Bahía Blanca. Esta planta abastece de etano a la industria petroquímica nacional, exportando propano, butano y gasolina a Brasil y otros países.

## Slide 5: Esquema de área operativa
SISTEMA POLIDUCTO DE COMPAÑÍA MEGA S.A.
Trampa de Scraper
LLL - Nqn.
Estación de Rebombeo PS 2 Cnel. Belisle - R.N.
Trampa de Scraper
BB - Bs. As.
NGL
10 Estaciones de Válvulas de Bloqueo Automáticas y Telecomandadas por Fibra Óptica: LVS 1 a LVS 10
Tramo LLL --> PS 2
273 Km
Tramo PS 2 --> BB
327 Km
14 Estaciones de Válvulas de Bloqueo Automáticas y Telecomandadas por Fibra Óptica: LVS 11 a LVS 24
RÍO COLORADO
RÍO NEUQUÉN
Estación Cabecera PS 1 LLL - Nqn.
Notes: El NGL fluye de manera continua, silenciosa y sin vibraciones, impulsado por dos estaciones de bombeo: una de ellas ubicada en la salida de la Planta Separadora Loma La Lata, Prov. del Neuquén, (Km. 0) denominada PS 1 y otra en las cercanías de la localidad de Coronel Belisle, Provincia de Río Negro (Km. 273), denominada PS 2

## Slide 6: TRAZA DEL POLIDUCTO
TRAZA DEL POLIDUCTO MEGA
445 m SNM
0 m SNM
217 m SNM
273 Km
600 Km
327 Km
Notes: El Poliducto consiste en un tubo telescópico de 12 pulgadas de diámetro nominal (aproximadamente 30 centímetros), de acero altamente resistente (API 5L X 65) con factor de diseño 0,72, según ASME B31.4 y se encuentra enterrado a aproximadamente 1,20 mts en promedio.
El espesor de las paredes de la cañería se adapta a los requerimientos del entorno, variando entre 4,8 y 6,4 mm de espesor. En los últimos 25 Km., en la zona semiurbana de Bahía Blanca, el factor de diseño es de 0,6 aumentando así el espesor a 5,6 mm.

## Slide 7: GUNITADO
TRAMO DE CAÑERÍA CEMENTADA ANTES DE SER INSTALADA BAJO EL CAUCE DEL RÍO NEUQUÉN.
LA FIBRA ÓPTICA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CAÑO DE MENOR DIÁMETRO
ESTACIÓN DE VÁLVULAS UBICADA EN LA MARGEN ESTE DEL RÍO COLORADO (LVS 16)
FOTOGRAFÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LAS INSTALACIONES ACTUALES
Notes: En algunos cruces de cursos de agua, para impedir la flotabilidad de la tubería, aún estando vacía, se utilizó como método la aplicación de concreto o pesos de concreto a modo de revestimiento con un espesor de 5 cm (Cruce de un brazo del Río Neuquén en Neuquén, Canal Maldonado y Salitral de la Vidriera en Bahía Blanca).
Para los cruces especiales (carreteras pavimentadas, canales de riego, vías férreas) se utilizó encamisado metálico de 18” de diámetro.
Adicionalmente en los últimos 25 Km. del ducto, al llegar a Bahía Blanca, se enterró una cinta de polietileno a 40 cm por encima del ducto que indica precaución a fin de evitar la posibilidad de daños causados por la intervención de máquinas.
En el 2006 para mejorar aún más la protección del ducto, en las inmediaciones de zonas urbanas, se colocarán losetas de hormigón en la parte superior del caño, en una longitud de aproximadamente 7 km.

## Slide 8: Fotos Trampas
TRAMPA RECEPTORA PS 2
TRAMPA RECEPTORA BB

## Slide 9: 2-TÍTULO : Relación con cargadores
2.- RELACIÓN OPERATIVA Y COMERCIAL CON LOS CARGADORES
EL POLIDUCTO DE COMPAÑÍA MEGA OPERA BAJO UNA CONCESIÓN DE TRANSPORTE OTORGADA POR LA S.E..
ESTE POLIDUCTO ES DE OPEN ACCESS.
A LA FECHA, POR EL POLIDUCTO SOLO SE TRANSPORTA NGL DE COMPAÑÍA MEGA, QUE HA SIDO OBTENIDO EN SU PLANTA SEPARADORA LOMA LA LATA

## Slide 10: 3-TÍTULO : Breve reseña TO
3.- BREVE RESEÑA DE LAS CONDICIONES TÉCNICO OPERATIVAS DEL SISTEMA QUE PERMITA INFERIR EL GRADO DE CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DEL MISMO

## Slide 11: CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA POLIDUCTO
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA POLIDUCTO DE COMPAÑÍA MEGA
- EL DUCTO, DE 12 “ DE DIÁMETRO, TIENE 600 KM DE LONGITUD Y ESTÁ DIVIDIDO EN DOS TRAMOS:
EL TRAMO 1 LOMA LA LATA  PS 2 (BELISLE, R.N.) ES DE 273 Km
EL TRAMO 2 PS 2  BAHÍA BLANCA ES DE 327 Km
- TIENE 24 LVS (ESTACIONES DE VÁLVULAS DE BLOQUEO), CON TELESUPERVISIÓN Y TELECONTROL POR DCS, A TRAVÉS DE UNA FIBRA ÓPTICA A 155 MB/SEG, DESDE LA PLANTA CABECERA LOMA LA LATA.
- UN LDS (LEAK DETECTION SYSTEM) ANALIZA ON LINE LA POSIBLE EXISTENCIA DE FUGAS.
- TRANSPORTA NGL (LÍQUIDOS DEL GAS NATURAL), COMPUESTO POR :
ETANO, PROPANO, BUTANO Y GASOLINA
CAUDAL TRANSPORTADO: 190 Tn/h - Velocidad del Fluido: 1 a 1,5 m/seg
TEMP. DE TRABAJO : INICIAL: 35 °C FINAL: 24 °C
- EL MATERIAL EMPLEADO EN SU CONSTRUCCIÓN ES ACERO API 5L GRADO X65.
- SU CONFIGURACIÓN ES TELESCÓPICA, CON ESPESORES DE PARED DE 6,4 - 5,6 - 5,2 y 4,8 mm
- SUS RESPECTIVAS PRESIONES DE DISEÑO SON: 120,4 - 109,8 - 98 y 92,8 kg/cm2.
- LA PRESIÓN DE TRABAJO EN CABECERAS ES DE : 95 Kg/cm2 Y EN LA TERMINAL: 51 Kg/cm2
- ESTÁ REVESTIDO CON POLIETILENO EXTRUÍDO TRICAPA (PE 3PL).
Notes: Tanto la presión de diseño para el Sistema Poliducto, como el espesor Nominal de las paredes para una presión de diseño específica y la profundidad a la que se encuentra enterrada la tubería, fueron determinados de acuerdo al código ANSI/ASME B 31 4.
La presión de Operación del Poliducto a la descarga de PS-1 (Loma la Lata) es de 90 Kg/cm2 aproximadamente, recorriendo un tramo de 273 k.m. de cañería, llegando el producto a PS-2 (Belisle) con una presión aproximada de 56 Kg/cm2.
En PS-2 se rebombea el producto hacia Bahía Blanca, con una presión de descarga de aproximadamente 93 Kg/cm2, recorriendo un tramo de 327 Km y llegando a Bahía Blanca con una presión de alrededor de 47 kg/cm2. La MAPO del sistema es de 9.8 Mpa.
Todo el ducto es controlado y monitoreado desde la Sala de Control ubicada en Loma La Lata, por el sistema de Adquisición de datos y control de supervisión (SCADA), a través de su sistema de Comunicaciones redundante y la información se efectúa através de una fibra Óptica de 600 Km de longitud al igual que la cañería.
El poliducto cuenta con un sistema de parada de emergencia ( Emergency Shut Down- ESD), que actúa ante situaciones de emergencia para proteger a los seres humanos, al medio ambiente y a las propiedades contra accidentes.
Cuenta además con un sistema de detección de pérdidas (“Leak Detection System”- LDS) el cual permite el monitoreo en tiempo real del ducto.

## Slide 12: Normas aplicadas
NOMAS APLICADAS AL PROYECTO Y AL MANTENIMIENTO DEL POLIDUCTO COMPAÑÍA MEGA S.A.
ANSI/ ASME B31.4 : Diseño, fabricación, construcción, instalación y pruebas hidráulicas.
API 1104: Soldadura de poliductos e instalaciones relacionadas.
NACE RP-0572; RP-0169; RP-0177: Para el sistema de Protección Catódica.
DOT Partes 191 y 192: Departamento de Transportes “Normas de Seguridad de Poliductos”, rigen la operación, mantenimiento e información de Fugas.
ASME B31.G. Evaluación de Defectos y Análisis de Datos del Pig Inteligente
NACE RP-0102 Inspección Instrumentada en Línea (ILI)
ASME B31.8 : Para establecer la distancia máxima entre válvulas para gasoductos ya que ASME B31.4 lo hace exclusivamente para áreas industriales, comerciales y residenciales.
49 CFR Parte 195: Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos “Transporte de Liquidos Riesgosos por Cañería”, medidas de seguridad adicionales para la instalación de la cañería en el Ingreso a la Ciudad de Bahía Blanca y Polo Petroquímico.
NACE RP 0502 Metodología para la Evaluación Directa de la Corrosión en Cañerías Enterradas (ECDA)
TÍTULO
Notes: Los aspectos relativos a válvulas, exclusivamente para áreas industriales, comerciales y residenciales, se encuentran gobernados por la Norma ANSI/ASME B31.4, que establece un distanciamiento máximo entre válvulas de 12 Km.
Dado que esta misma norma no establece una distancia máxima, para otras localizaciones se estableció como distancia máxima la indicada en la Norma ASME B31.8 para gasoductos, que establece un máximo de 32 Km. entre válvulas.
Todas las válvulas de bloqueo son de tipo esféricas de paso total, están instaladas bajo tierra con vástagos de válvula extendidos. Se encuentran equipadas con controles neumáticos locales de interrupción de línea y son operadas con Nitrógeno por telecomando y también localmente. El control de interrupción de línea es un dispositivo neumático que opera para cerrar la válvula cuando se ha alcanzado una presión mínima preestablecida.
Para la selección de la localización final del poliducto y teniendo en cuenta las particularidades de la zona donde se encuentra ubicada la Planta Fraccionadora (Ingreso a la Ciudad de Bahía Blanca y Polo Petroquímico de esta ciudad), se tuvo en consideración la necesidad de evitar las áreas con viviendas privadas, zonas industriales y/o lugares públicos, en total acuerdo con el código 49 CFR 195.

## Slide 13: INSTRUMENTADO 1
INSPECCIÓN INTERNA
SCRAPER CON TRANSMISOR
EN EL AÑO 2004, 3er AÑO DE OPERACIÓN DEL DUCTO, SE PROGRAMÓ UN ESTUDIO TIPO MFL.
PREVIAMENTE SE ACONDICIONÓ LA CAÑERÍA PARA:
a) INCREMENTAR LA LIMPIEZA DEL DUCTO
b) ASEGURAR EL CALIBRADO DEL TUBO EN TODO SU RECORRIDO
EN ESTA ETAPA SE COMPLETARON 8 CORRIDAS ENTRE LOS DOS TRAMOS.
TODAS LAS OPERACIONES FUERON EJECUTADAS POR LOS SUPERVISORES DE POLIDUCTO DE COMPAÑÍA MEGA.
SCRAPER CON IMANES Y CEPILLOS
Notes: Durante el Año 2004 se efectuó la inspección interna del Poliducto, con el lanzamiento de un Pig Inteligente, realizándose una inspección del tipo MFL (Magnetic Flow Leak) de Alta Resolución, para detectar posible presencia de corrosión y/o pérdida de metal en las paredes del caño.
Previamente se debió acondicionar la tubería incrementando su limpieza interior y verificando el calibrado en todo su recorrido.
Se prevé repetir en adelante esta inspección cada 5 años tal lo recomiendan los resultados obtenidos en el reciente pasaje.

## Slide 14: INSTRUMENTADO 1
INSPECCIÓN INTERNA
COMPLETADAS LA LIMPIEZA PROFUNDA Y LA CALIBRACIÓN DE LOS 600 KM DE LA
LÍNEA, EN SETIEMBRE DE 2004 SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN INTERNA CON CDP (HERRAMIENTA PARA DETECCIÓN DE CORROSIÓN) DE ALTA RESOLUCIÓN.
SCRAPER INSTRUMENTADO
Notes: Fotografía de la herramienta utilizada para la inspección interna, antes de su lanzamiento en Loma La Lata.

## Slide 15: INSTRUMENTADO 2
BATERÍAS Y SU ALOJAMIENTO
TRACCIÓN Y LIMPIEZA
IMÁN Y SENSORES
PROCESADOR Y ODÓMETRO
SCRAPER INSTRUMENTADO - COMPONENTES
Notes: Fotografías de cada uno de los componentes del scraper instrumentado.

## Slide 16
LANZAMIENTO DESDE LOMA LA LATA
RECEPCIÓN EN PS 2
Notes: Se observa el momento en que se introduce el equipo en la trampa de Loma La Lata y el excelente estado de la herramienta en su recepción en PS 2.

## Slide 17: INSTRUMENTADO BB
LANZAMIENTO DESDE PS 2
RECEPCIÓN EN BAHÍA BLANCA
Notes: Fotografia del lanzamiento desde PS 2 y del estado de la herramienta recepcionada en Bahía Blanca que fue excelente.

## Slide 18: INSTRUMENTADO FIN
INSPECCIÓN INTERNA (CONCLUSIONES)
TOTAL DE ANOMALÍAS SEGÚN ASME B31G DETECTADAS E INFORMADAS CON PROFUNDIDAD P20%
TRAMO 1 TRAMO 2
18 15
UBICACIÓN
EN CAÑO 5 5
EN SOLD. CIRCUNF. 13 10
TODAS FUERON GENERADAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN.
ACCIONES:
SE REVISARON LOS HALLAZGOS DEL ESTUDIO EN LOS INFORMES DE CONSTRUCCIÓN Y EN EL
PIPE & WELD BOOK, VERIFICÁNDOSE QUE TODAS LAS SOLDADURAS, INCLUYENDO LAS
REPARADAS, ESTÁN APROBADAS SEGÚN API 1104 POR INSPECTORES NIVEL 3.
SE VERIFICARON VISUALMENTE TODAS LAS FALLAS UBICADAS SOBRE EL CAÑO.
LAS QUE TENÍAN PROFUNDIDADES P 30 %, SE REPARARON CON MUELLES DE ALTA RESISTENCIA
DE MATERIAL COMPUESTO.
CONCLUSIONES
UNA INSPECCIÓN DE OBRA DE ALTA CALIDAD PREVIENE RIESGOS Y GASTOS EVITABLES.
LOS RIESGOS QUEDAN CONTROLADOS POR:
PROGRAMAR Y EJECUTAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO PPP.
ANALIZAR LOS RIESGOS EN FORMA CONTINUA.
INCORPORAR TECNOLOGÍA EN FORMA PERMANENTE (ILI, DCVG, POTENCIALES ON-LINE).
SOLUCIONAR INMEDIATAMENTE LOS PROBLEMAS.
Notes: La inspección interna del Poliducto concluyó satisfactoriamente y no se registraron anomalías de corrosión con un ERF (Factor Estimado de Reparación) mayor ó igual a 1, como así tampoco anomalías de pérdida de metal con una pérdida de espesor calculada del 60 % (según indica el código ANSI/ASME B 31G como límite máximo antes de proceder a efectuar reparaciones o reemplazos).

## Slide 19: PROTECCIÓN CATÓDICA
PROTECCIÓN CATÓDICA
1- IDENTIFICACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS ELÉCTRICAS
(variaciones del potencial > 50 mV).
2- MITIGACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS ELÉCTRICAS (vinculaciones).
3- UBICACIÓN DE FALLAS EN EL REVESTIMIENTO (DCVG).
5- INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE POTENCIALES EN TIEMPO REAL.
4- REPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO.
CRITERIOS DE PROTECCIÓN: - 850 / - 1150 mV Off
PROGRAMA DE INTEGRIDAD DESARROLLADO Y EJECUTADO PARA LOGRAR LOS CRITERIOS ADOPTADOS
Notes: El Poliducto se encuentra protegido, contra el ataque de la corrosión externa, por un sistema de Protección Catódica por Corriente Impresa que cuenta con 12 (doce) estaciones Rectificadoras para Inyección de corriente (CPS-1 a CPS-12).
Para asegurar su Integridad y mantener los Criterios de NACE, se estableció, ejecutó y continúa aplicándose. un programa de Mantenimiento Integral.

## Slide 20: Histórico On LLL-PS 2
Notes: A título de ejemplo de la situación previa de la Protección Catodica del Poliducto, se muestra el tramo LLL-PS 2, donde puede apreciarse la acción de las Interferencias Eléctricas y de posibles fallas en la cobertura de la cañería.

## Slide 21: CIS-ON/LLL-PS2
CPS 1
MEGA
CPS 3
MEGA
CPS 2
MEGA
CPS 4
MEGA
CPS 5
MEGA
CPS 6
MEGA
UPCCI
TGS
UPCCI : TGS + OLDELVAL
UPCCI
OLDELVAL
UPCCI TGS
UPCCI
TGS
UPCCI : TGS + OLDELVAL
UPCCI : TGS + OLDELVAL
POTENCIALES CIS-ON: LOMA LA LATA -> PS 2
INMEDIATAMENTE TERMINADAS LAS PRIMERAS VINCULACIONES
AMPLIACIÓN FINALIZADA EN AGOSTO ‘05
Finalizadas en Ago.’05
Finalizadas en Dic.’04
VINCULACIONES ELÉCTRICAS CON GASODUCTO NEUBA 2: FINALIZADAS EN DICIEMBRE ’04
Notes: Este otro gráfico, también del Primer Tramo del Poliducto, corresponde al estudio CIS ON realizado al finalizarla ejecución de las primeras 11 vinculaciones (en color azul) con el gasoducto Neuba 2 y que determinó la necesidad de ejecutar 5 vinculaciones adicionales (en color rojo).
Posteriormente se realizó un estudio CIS ON-OFF cuyo resultado aún se encuentra en proceso de análisis.

## Slide 22: Listado de Vinculaciones
LISTADO DE LAS VINCULACIONES IDENTIFICADAS Y EJECUTADAS
VINCULACIÓN CON MOJÓN ANTIVÁNDALOS
REÓSTATO PARA REGULACIÓN DE ENTRADA DE CORRIENTE
VALORES MÁXIMOS 1,5 A Y 100 OHMS
Notes: La Gestión de Integridad se aplica a todo el Poliducto por lo que en este listado figura la totalidad de las vinculaciones eléctricas realizadas.
Las fotografías son de los mojones antivándalos instalados, diseñados para proteger a los instrumentos de regulación que contienen.

## Slide 23: recoating
FOTOS DE UNA DE LAS REPARACIONES DEL REVESTIMIENTO DE UNA VÁLVULA DEL POLIDUCTO
EL PRODUCTO UTILIZADO PARA EL RECOATING DE LAS VÁLVULAS FUE CINTAS DE CERA MICROCRISTALINAS DE HIDROCARBURO (WAX TAPE)
Notes: Con el DCVG se encontraron fallas en todas las LVS’s las que fueron totalmente reparadas utilizando Wax Tape, un producto hecho con ceras microcristalinas de hidrocarburo que lleva una terminación con polietileno para su protección mecánica.

## Slide 24: 4-TÍTULO : Sistema de GA
4.- SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL APLICADO
En el Año 2002 Compañía Mega certificó la Norma ISO 14001 pero además implementó un Sistema de Gestión Integral y también certificó las Normas ISO 9001 e IRAM 3800.
Luego de la certificación inicial se realizaron cinco auditorias de vigilancia donde se comprobó la evolución positiva del sistema y no fueron encontradas “No Conformidades”.
Ante algún cambio significativo se realiza una revisión de los Aspectos Ambientales y su significancia. Para cada aspecto ambiental significante existe un procedimiento asociado para mantener bajo control ese aspecto
Anualmente se realizan mantenimientos de picada retirando malezas, con el fin de evitar la propagación de incendios forestales en la proximidad del caño y cada vez que se considera necesario en la zona circundante a las LVS’s.
La totalidad de residuos generados a lo largo del Poliducto, son dispuestos según procedimientos internos y legislación aplicable.

## Slide 25: PRINCIPIOS BÁSICOS DE COMPAÑÍA MEGA
GESTIÓN DE CALIDAD
ISO 9000
GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14000
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
IRAM 3800
PRODUCTO
CERO DEFECTO
MEDIO AMBIENTE
CERO IMPACTO
PERSONAS Y BIENES
CERO ACCIDENTE Y ENF. PROFESIONAL
PRINCIPIOS BÁSICOS DE COMPAÑÍA MEGA
Notes: La Política de la Compañía está enmarcada en la filosofía de la Calidad Total y a ello están dirigidos sus Principios Básicos.

## Slide 26: 5-TÍTULO: Situaciones
  5.- SITUACIONES PARTICULARES QUE OBSTACULICEN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES COMO TRANSPORTISTAS
No existen este tipo de situaciones.

## Slide 27: Agadecimiento Final
  COMPAÑÍA MEGA AGRADECE A TODOS LOS PRESENTES POR LA ATENCIÓN PRESTADA