## Slide 1
Yacimiento Ramos
Jornadas sobre Transporte de Hidrocarburos Líquidos
y Gasoductos de Captación.
Diciembre 2005
PLUSPETROL ENERGY SA

## Slide 2
Sistema de Transporte de Gas y Condensado
PLANTA DE PROCESO
RAMOS
GTO 20”
GTO 16”
GTO 12”
COMPRESORA
CORNEJO
P = 5 Kg/cm2
BALBUENA
TANQUES
OLEODUCTO 6”
Refinería
CAMPO DURAN
COMPRESORA
GTO. ATACAMA
CHILE
Mercado
Argentino
GASODUCTO
POLIDUCTO
PLANTA
CO2
Límite Área Yacimiento Ramos

## Slide 3
Transporte de Hidrocarburos Líquidos
Descripción del sistema: Los HC líquidos producidos (Condensado densidad 0,7 Kg/lt y TVR de 12,5 psia) en Planta Ramos son evacuados a través de un oleoducto enterrado de acero al carbono de 6” de diámetro y 50 km de longitud.
El punto de entrega es una unidad Lact (Unidad de Entrega y Medición Custodiada) en el predio de Balbuena Tanques.
Relación Operativa con Cargadores y/o Transportistas: Este oleoducto es de uso exclusivo de Pluspetrol por lo cual no hay ninguna relación con terceros.
Condiciones Técnico Operativas: El Condensado se evacua desde Planta Ramos desde tanque por gravedad llegando a la unidad Lact con una presión de 17 Kg/cm2g aprox.
El oleoducto cuenta con un monitoreo continuo del caudal de cabecera y entregado vía medidores on-line; y existe un procedimiento de control de estanqueidad consistente en el paro del transporte y monitoreo de presión que se realiza 3 veces por semana.
El ducto está acondicionado para realizarle inspecciones internas mediante equipo instrumentado.

## Slide 4
Sistema de Gestión Ambiental:
Sistemas de Gestión: Implementación de Sistema de Gestión Ambiental según norma ISO 14001 (en ejecución).
Monitoreo Bimestral de Obras y Tareas : incluye la ejecución del plan de monitoreo ambiental para el seguimiento del estado de los recursos de acuerdo a los lineamientos de la Res. 25/2004
Monitoreo Anual de Obras y Tareas: incluye el resumen de las actividades desarrolladas en el Monitoreo Bimestral de Obras y Tareas.
Informes finales de incidente: informe técnico donde se describen las actividades desarrolladas tendientes a la restauración del medio físico.
Planes de contingencia : de acuerdo a los lineamientos de la Res. 342/93 y/o Disp.56/97
Análisis de riesgos ambientales. Oleoducto Ramos/Balbuena
Plan de emergencias Industriales. Oleoducto Ramos/Balbuena (en ejecución).
Situaciones Particulares que obstaculicen derechos y obligaciones: Las situaciones potenciales en la zona son los casos de conflicto social con posibilidades de bloqueo del transporte.
Transporte de Hidrocarburos Líquidos

## Slide 5: Transporte de gas Natural
Descripción del sistema: El gas producido en el Yac. Ramos luego de su acondicionamiento para transporte (dew point de HC de -4 °C) en la Planta Ramos es conducido por tres gasoductos de 12”, 16” y 20” hasta la localidad de Coronel Cornejo donde mediante una Planta Compresora se lo inyecta al gasoducto telescópico de captación de Refinor S. A.. Existe también la posibilidad de inyectar el Gas en Gasoducto de TGN.
Relación Operativa con Cargadores y/o Transportistas: Estos Gasoductos son de uso exclusivo de Pluspetrol por lo cual no hay ninguna relación con terceros.
Condiciones Técnico Operativas: Los tres Gasoductos operan a una presión de 73 kg/cm2g y tienen una capacidad de transporte de 11 MMSm3/d. La operación está a cargo de Pluspetrol y los mismos cuentan con válvulas de bloqueo y sistema de seguridad para eventuales contingencias (alta y baja presión) además de un sistema SCADA de monitoreo continuo de las variables críticas.

## Slide 6
Transporte de gas Natural
Sistema de Gestión Ambiental:
Sistemas de Gestión: Implementación de Sistema de Gestión Ambiental según norma ISO 14001 (en ejecución).
Monitoreo Bimestral de Obras y Tareas : incluye la ejecución del plan de monitoreo ambiental para el seguimiento del estado de los recursos de acuerdo a los lineamientos de la Res. 25/2004
Monitoreo Anual de Obras y Tareas: incluye el resumen de las actividades desarrolladas en el Monitoreo Bimestral de Obras y Tareas.
Informes finales de incidente: informe técnico donde se describen las actividades desarrolladas tendientes a la restauración del medio físico.
Planes de contingencia : de acuerdo a los lineamientos de la Res. 342/93 y/o Disp.56/97
Análisis de riesgos ambientales. Oleoducto Ramos/Balbuena
Plan de emergencias Industriales. Oleoducto Ramos/Balbuena (en ejecución).
Situaciones Particulares que obstaculicen derechos y obligaciones: Las situaciones potenciales en la zona son los casos de conflicto social con posibilidades de bloqueo del transporte.

## Slide 7
Descripción del Sistema: La Red de Captación del Yac. Ramos se encuentra dividida en tres bloques (Norte, Centro y Sur) y está conformada por Gasoductos de entre 6” y 16” dependiendo de la producción de cada pozo (14 pozos en total). Los pozos de los bloques sur y centro son captados en la Planta Compresora Centro mientras que los pozos del bloque norte son captados en la planta compresora homónima. Desde cada planta compresora se transporta el gas mediante gasoductos y el Condensado mediante oleoductos hasta la Planta Ramos.
Gasoductos de Captación
Bloque
Sur
1,94
10”
5,47
8”
2,27
10”
0,34
6”
2
,
12
12”
Bloque
Norte
0,69
6”
4,32
10”
1,56
6”
2,91
8”
0,48
8”
2,91
12”
5,48
5,48
CV
R-1006
R-1009
R-1008
R-1005
R-1010
R-15
R-1001
R-12
R-11
Bloque
Centro
0,5
14”
16”
1,48
12”
R-1007
R-1011
R-1004
R-1002
R-1003
PCC
(Planta Compresora Centro)
PCN
(Planta Compresora Norte)
Planta de Tratamiento Ramos (LTS)
3
,
68
14”
3,68
10”
2,2

## Slide 8
Gasoductos de Captación
Condiciones Técnico Operativas: Los gasoductos están diseñados para una MAPO de 100 kg/cm2g. Cuentan además con sistemas de protección de serie en cada salida de pozo y un sistema de cierre por alta o baja presión. Estos sistemas se monitorean de manera continua desde sala de control con accionamiento remoto automático o manual.
La presión de trabajo del sistema de captación está determinada por la presión de succión de las plantas compresoras.

## Slide 9
Gasoductos de Captación
Sistema de Gestión Ambiental:
Sistemas de Gestión: Implementación de Sistema de Gestión Ambiental según norma ISO 14001 (en ejecución).
Monitoreo Bimestral de Obras y Tareas : incluye la ejecución del plan de monitoreo ambiental para el seguimiento del estado de los recursos de acuerdo a los lineamientos de la Res. 25/2004
Monitoreo Anual de Obras y Tareas: incluye el resumen de las actividades desarrolladas en el Monitoreo Bimestral de Obras y Tareas.
Informes finales de incidente: informe técnico donde se describen las actividades desarrolladas tendientes a la restauración del medio físico.
Planes de contingencia : de acuerdo a los lineamientos de la Res. 342/93 y/o Disp.56/97
Análisis de riesgos ambientales. Oleoducto Ramos/Balbuena
Plan de emergencias Industriales. Oleoducto Ramos/Balbuena (en ejecución).
Situaciones Particulares que obstaculicen derechos y obligaciones: No se consideran tales situaciones.