## Slide 1
Yacimiento
Palmar Largo
Jornadas sobre Transporte de Hidrocarburos Líquidos
y Gasoductos de Captación.
Diciembre 2005

## Slide 2
Transporte de Hidrocarburos Líquidos
Descripción del sistema: El petróleo producido en el yacimiento, una vez tratado y en especificación, es bombeado a través de un oleoducto desde Palmar Largo hasta el Cargadero de Ingeniero Juarez.
Allí es almacenado y posteriormente entregado en partes proporcionales a los socios de la UTE Palmar Largo, de la cual Pluspetrol es operador.
El 70% de la producción es transportado por cuenta de Pluspetrol hasta la Planta de descarga de Refinor distante a 330 km del Cargadero Juarez. Dicho transporte se efectúa en camiones tanques.
Relación Operativa con Cargadores y/o Transportistas: El Oleoducto es operado por Pluspetrol. Mientras que para el transporte en camiones tanques se contrata a empresas transportistas, quienes efectúan el mismo de acuerdo a pautas establecidas por Pluspetrol.

## Slide 3
1.-Oleoducto P. Largo - Cargadero Ing. Juarez
2.-Tpte. Camiones Tanques Cdro. Juarez – Planta Refinor

## Slide 4
Cabecera de Bombeo | Yac.P.Largo |  | 
Recepción y Almacenaje | Carg. Juárez |  | 
Diámetro Ducto | 6“/8” |  | 
Extensión | 90 km |  | 
Caudal bombeo actual | 350 m3/d |  | 
Presión bombeo | 20 kg/cm2 |  | 
Protección | Revestido y soterrado |  | 
Antigüedad | 20 años |  | 
Controles | Recorredor |  | 
Oleoducto
Palmar Largo - Juárez

## Slide 5
Transporte en Camiones Tanques
Punto de carga | Cargadero Ing. Juarez |  | 
Punto descarga | Planta descarga Refinor - Aguaray |  | 
Trayecto |  |  | 
Extensión | 330 km |  | 
Camino asfaltado en buen estado | 30% |  | 
Camino de tierra (enrripiado por zonas) | 70% |  | 
Transportistas |  |  | 
Empresas contratadas actuales | 15 |  | 
Camiones tanques afectados | 28 |  | 
Plan de Contingencia | A partir de 1999 |  | 
 | Revisado y actualizado en 2004 |  | 
Controles |  |  | 
Punto Despacho (Cargadero Juarez) | Documentación vehículo y chofer. |  | 
 | Habilitación Tpte. Cargas Peligrosas |  | 
 | Estado gral del vehículo y tanque. |  | 
 | Accesorios seguridad (matafuegos, EPP etc.) |  | 
En ruta | Velocidades máximas |  | 
 | Alcotest |  | 
 | Frecuencia de carga |  | 
Situaciones particulares que obstaculicen derechos y obligaciones | Bloqueos de ruta por conflictos sociales |  |