## Slide 1
TRANSPORTE
DE
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS

## Slide 2: AGENDA
Esquema de las áreas
    Cuenca Golfo San Jorge
    Cuenca Neuquina
    Cuenca Noroeste
Fichas técnicas de los oleoductos
Acciones de control y mantenimiento
Relaciones operativo-comerciales

## Slide 3: CUENCA SAN JORGE
EL TORDILLO
Caleta Córdova
JOSÉ SEGUNDO
Oleoducto
El Tordillo-Caleta Córdova
U. LACT
El Trébol
LA TAPERA-
PTO QUIROGA
U. LACT
Entrega por Tanques
Entrega por Tanques
Vintage
U. LACT
Entrega por Tanques
Oleoducto
José Segundo
Oleoducto
El Tordillo-El Trébol:
Oleoducto
Vintage
Oleoducto
La Tapera

## Slide 4: DETALLE: EL TORDILLO Y JOSE SEGUNDO
EL TORDILLO
Pta.
Tratamiento 1
Pta
Tratam. 2
De Baterías El Tordillo
De La Tapera-Puesto Quirorga
Entrega por tanques
A U. LACT El Trébol
A U. LACT
Caleta Córdova
JOSE SEGUNDO
Pta.
Tratamiento
De Baterías José Segundo
Bomba Despacho
A Oleoducto
El Tordillo – Caleta Córdova
360 m3
480 m3
10000 m3
10000 m3
3000 m3
3000 m3
Oleoducto
El Tordillo – Caleta Córdova
Bomba
Bomba

## Slide 5: CUENCA NEUQUINA
AGUA SALADA
160 m3
500 m3
Camiones
19Km
Oleoducto en construcción
La Jarilla-La Escondida
U. LACT
La Escondida
Camiones
35Km
160 m3
El Santiagueño
A El Medanito
Entrega por Tanques
160 m3
LOS BASTOS
80 m3
160 m3
U. LACT
Aguada Toledo
Oleoducto Los Bastos-
Aguada Toledo
Planta Tratamiento
YPF-Plaza Huincul
Challacó
EBYTEM
OLDELVAL

## Slide 6: CUENCA NOROESTE
Chango Norte-
La Porcelana
Tranquitas
Aguaragüe
Lomitas
Campo Durán
REFINOR
Planta Balbuena
U. LACT
Tranquitas
U. LACT
Lomitas
Entrega por Tanques
U. LACT
Campo Durán
Oleoducto Chango Norte
Oleoducto Tranquitas
Oleoducto Lomitas
Oleoducto Campo Durán
7100m3
480m3
320m3
800m3
5780m3

## Slide 7: CUENCA MENDOCINA
ATUEL NORTE
Entrega por Tanques
Camiones
60 Km
Malargüe
160 m3
LUJÁN DE
CUYO
Oleoducto YPF

## Slide 8: FICHA TECNICA N° 1: OLEODUCTOS ZONA SAN JORGE
Oleoducto | Long (m) | Ønom (pulg) | Espesor (mm) | P.Oper (kg/cm2) | P.Adm (kg/cm2) | Material | Q Máx (m3/h) | Bombas
El Tordillo-Caleta Córdova | 45000 | 10´´ | 7.1 | 55 | 75 | API 5L X-42 | 230 | 3
El Tordillo-El Trébol | 5833 | 10´´ | 7.1 | 25 | 65 | API 5L ASTM A53 GrB | 20 | 3
La Tapera/Pto Quiroga-El Tordillo | 8025 | 4´´ | 6.02 | 30 | 50 | API 5L ASTM A53 GrB | 4 | -
J.Segundo- Oleoducto ET-CC | 1877 | 4´´ | 6.02 | 20 | 65 | API 5L ASTM A53 GrB | 20 | 2

## Slide 9: FICHA TECNICA N° 2: OLEODUCTOS ZONA NOROESTE
Oleoducto | Long (m) | Ønom (pulg) | Espesor (mm) | P.Oper (kg/cm2) | P.Adm (kg/cm2) | Material | Q Máx (m3/h) | Bombas
Chango Norte-Balbuena | 53240 | 6,625´´ | 5 | 50 | 77 | API 5L X-42 | 45 | 170HP 170HP
Tranquitas- Balbuena | 8460 | 4 ½ ´´ | 6.02 | 40 | 75 | ASTM A53-53 Gr.A | 21 | 75HP
Lomitas- Colector Refinor | 4106 | 4 ½ ´´ | 6.02 | 17-23 | 45 | API 5L X-42 | 40 | 125HP 75HP
Campo Durán- Refinor | 2530 | 4 ½ ´´ | 6.02 | 5-11 | 30 | API 5L X-42 | 40 | 30HP 30HP

## Slide 10: FICHA TECNICA N° 3: OLEODUCTOS ZONA NEUQUINA
Oleoducto | Long (m) | Ønom (pulg) | Espesor (mm) | P.Oper (kg/cm2) | P.Adm (kg/cm2) | Material | Q Máx (m3/h) | Bombas
Los Bastos- Aguada Toledo | 13000 | 4´´ | - | 33 | 50 | - | 40 | 1
La Jarilla- La Escondida* | 16500 | 3´´ | 3.6 | 50 | 70 | API 5L Gr B | 20 | 1
* En construcción

## Slide 11
CONTROL Y
MANTENIMIENTO
CONFIABILIDAD
Monitoreos en PLC con sistema SCADA (Zona Golfo San Jorge, La Jarilla-La Escondida)
Scrapper inteligente
Protección catódica
    Galvánica (ET-El Trebol, J.Segundo-Interconexión, Pto Quiroga-ET)
    Corriente impresa (ET-CC, CHN-Balbuena, La Jarilla-La Escondida)
Revestimientos (Polietileno tricapa)
Inspecciones externas, recorridas periódicas

## Slide 12: RELACIÓN OPERATIVA-COMERCIAL:ZONA SAN JORGE
 | El Tordillo |  |  |  | La Tapera-Pto Quiroga |  |  |  | José Segundo | Bella Vista
 | Tecpetrol | PESA | EDC | YPF | Tecpetrol | PESA | EDC | YPF | Dapetrol | Vintage
El Tordillo-Caleta Córdova | Propio |  |  | - | Propio |  |  | - | 0.485U$S/m3 0.15% | 0.791U$S/m3 0.15%
El Tordillo-El Trébol | - |  |  | Propio | - |  |  | Propio | - | -
Bella Vista- Interconexión ET/CC | - |  |  | - | - |  |  | - | - | 0.25 U$S/m3 0.15%
Área
Oleoducto

## Slide 13: RELACIÓN OPERATIVA-COMERCIAL: ZONA NEUQUINA
 |  | Agua Salada | Los Bastos
Oldelval | La Escondida- Pto Rosales | 3.474 U$S/m3 0.05% | -
 | Salida Challacó- Pto Rosales | - | 3.552 U$S/m3 0.05%
YPF | Aguada Toledo- Salida Challacó | - | 2.50% Transporte 2.20% Tratamiento 0.17% Merma
Área
Oleoducto