## Slide 1: Transporte de Hidrocarburos Líquidos y Gasoductos de Captación Reunión de Trabajo 21/12/05

## Slide 2: AGENDA
Descripción Instalaciones Cuenca Austral
Descripción Instalaciones Cuenca Neuquina
Estrategia de Inspección
Sistema de Gestión Ambiental

## Slide 3
Instalaciones
Cuenca Austral
Planta Cañadón-Alfa
  Tratamiento de Gas
    Planta TEF (Extracción de LPG)
    2 Plantas LTS’s
Planta Río Cullen
  Petróleo
    Tratamiento, Almacenamiento y Boya de Cargamento
  Agua
    Separación y Tratamiento
    2 Trenes de Inyección de Agua
  Gas
    2 Compresores de Gas Lift
    2 Compresores (gas a C. Alfa)

## Slide 4
RIO CULLEN
Hot Oil
MEG
Stab.
To Canadon
Oil storage
Slug Catcher
Stab + Comp
tanker

## Slide 5
Instalaciones en Río Cullen

## Slide 6
Captación de Gas y Líquidos – Yacimiento Cañadón Alfa

## Slide 7: Gas entregado Yacimiento Cañadón Alfa

## Slide 8: AGENDA
Descripción Instalaciones Cuenca Austral
Descripción Instalaciones Cuenca Neuquina
Estrategia de Inspección
Sistema de Gestión Ambiental

## Slide 9: Cuenca Neuquina: Yacimientos San Roque y Aguada Pichana

## Slide 10: Yacimientos - San Roque - Aguada Pichana  Loma La Lata

## Slide 11: Yacimientos San Roque y Aguada Pichana

## Slide 13: AGENDA
Descripción Instalaciones Cuenca Austral
Descripción Instalaciones Cuenca Neuquina
Estrategia de Inspección
Sistema de Gestión Ambiental

## Slide 14: ESTRATEGIA DE INSPECCIÓN
TEMAS A DESARROLLAR
Análisis de Riesgos
Clasificación de los pipelines
Estrategia de Inspección para líneas On Shore
Estrategia de Inspección para líneas Off Shore
EPRS

## Slide 15: ESTRATEGIA DE INSPECCIÓN
SE REALIZA UNA IDENTIFICACIÓN DE MODOS DE FALLA PREDOMINANTES Y SE EVALUAN LOS RIESGOS ASOCIADOS A CADA LÍNEA
DE ACUERDO CON LA EVALUACIÓN DE RIESGOS SE DISEÑA UN PLAN DE INSPECCIÓN PARA CADA LÍNEA
CLASIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS
ON SHORE
OFF SHORE
Líneas Reguladas ENARGAS
Líneas Principales no reguladas
Flowlines

## Slide 16: ESTRATEGIA DE INSPECCIÓN
Líneas ON SHORE
Los modos de falla principales son Corrosión Externa e Interna y en menor medida daños por terceros (líneas dentro de yacimiento no hay actividad industrial ni agrícola)
Corrosión Externa:
Cada línea cuenta con un sistema de protección catódica que se monitorea periódicamente (dos tomas anuales de potenciales en mojones kilométricos) y estudios CIS/DCVG en zonas donde es requerido
Plan de Intelligent Pig (Elaborado con la asistencia de especialistas de casa Matríz)
Corrección de desvíos (disminución de espesor, fallas en revestimiento, etc)
Corrosión Interna:
Se determina la agresividad del producto transportado y se diseña el tratamiento químico apropiado (inhibidores + biocidas)
Monitoreo de efectividad mediante cupones, probetas electrorresistivas e incursiones en campo en zonas de probable desarrollo (monitoreo c/Ultrasonidos)
Plan de Intelligent Pig (idem CE)

## Slide 17: ESTRATEGIA DE INSPECCIÓN
Las líneas reguladas por ENARGAS siguen los requerimientos de NAG 100 además de la evaluación de riesgos a las que están sujetas (se toma la posición más conservadora).
Las flowlines no poseen un plan de intelligent pig y en casos especiales se realizan Pruebas Hidráulicas o puede analizarse una inspección con MFL utilizando herramientas que no requieren trampas de lanzamiento y recepción.
Líneas OFF SHORE
Además de Corrosión Externa e Interna se agrega el riesgo asociado a las actividades marítimas y erosión del lecho marino.
Corrosión Externa
Similar al caso On Shore, cada línea cuenta con un sistema de protección catódica cuyo monitoreo completo (CIS) se realiza cada 5 años y se realizan tomas de potenciales en zonas accesibles.
Plan de Intelligent Pig (Elaborado con la asistencia de especialistas de casa Matríz)
Inspeccion visual en Risers y toma de potenciales mediante ROV o buzos

## Slide 18: ESTRATEGIA DE INSPECCIÓN
Corrosión Interna
Al igual que en el caso On Shore, se diseña el tratamiento con aditivos en relación a la agresividad del fluído transportado.
Se monitorea la efectividad mediante el uso de cupones y probetas electrorresistivas, a su vez se realizan actividades de inspección con ultrasonidos en risers y zonas accesibles (PLEM).
Plan de Pigging (idem CE)
Daños por Terceros y erosiones
Se realiza una inspección de la traza de las Sealines con Side Scan Sonar a los fines de determinar la existencia de objetos contundentes que pudieran desprenderse de navíos que operen en la zona y que hubieren dañado la cañería.
Esta inspección permite monitorear la existencia de posibles Free Span y zonas con cañería destapada.
De acuerdo con la información obtenida se inspecciona la zona con buzos o ROV y de ser necesario se realiza la remediación.

## Slide 19: ESTRATEGIA DE INSPECCIÓN
EPRS
(Emergency Pipeline Repair System)
TOTAL AUSTRAL cuenta con un Plan de reparación de emergencia para sus líneas Off Shore que entre otras cosas involucra:
Una organización para la respuesta ante la emergencia
Recursos necesarios (Embarcación, buzos, ROV)
Stock mínimo de reparación (conectores mecánicos, clamps, etc)
Procedimientos
Este Plan contempla la reparación de la cañería por detección de zonas cuya integridad se encuentre amenazada (pérdidas de espesor, golpes, abolladuras) o bien por daños asociados con pérdida de producto

## Slide 20: AGENDA
Descripción Instalaciones Cuenca Austral
Descripción Instalaciones Cuenca Neuquina
Estrategia de Inspección
Sistema de Gestión Ambiental

## Slide 21: GESTIÓN AMBIENTAL DE SISTEMAS DE FLOW-LINES
Acciones preventivas:
Protección de ductos
Enterrado de ductos (0.8 m)
Ruteo establecido por:
EIA del pozo (en on-shore) y
EIA específico (off-shore)
Inspecciones periódicas
MAOT anuales
Mapas de sensibilidad ambiental

## Slide 22: GESTIÓN AMBIENTAL DE SISTEMAS DE FLOW-LINES
Acciones correctivas:
Planes de contingencia on/off-shore
Escenarios más probables para cada entorno
Tratamiento experimental de tierras empetroladas