## Slide 1
Mapa de Ubicación UEM
P. Santa Fé
Oleo Puesto Hernández
Luján de Cuyo
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 2
OLEODUCTO
VIZCACHERAS - LA VENTANA
Longitud = 37 km
Diámetro = 14” (9 km)
10” (28 km)
Presión Trabajo = 15 kg/cm2
Caudal = 120 m3/h
Inspeccionado y reparado en 1.997
Inspeccionado (2.005) y en reparación (2.005-2.006)
Protección con corriente impresa
Telesupervisado
Retorno

## Slide 3
OLEODUCTO LA VENTANA – B 104
(OLEODUCTO UNIFICADO)
Longitud = 20 km
Diámetro = 12”
Presión Trabajo = 16 kg/cm2
Caudal = 180 m3/h
Inspeccionado y reparado en 1.997
Inspeccionado (2.005)y en reparación (2.005-2.006)
Protección con corriente impresa
Cruce Río Tunuyán con caño camisa y señal telesupervisada de presión de caño camisa.
Telesupervisado
Retorno

## Slide 4
OLEODUCTO B104 - RLC
(Tramo B 104 – Agrelo)
Longitud = 14 km
Diámetro = 16”
Presión Trabajo = 28 kg/cm2
Caudal = 300 m3/h
Reparado luego de la inspección realizada en año 2.001
Nueva Inspección Enero 2.006
Protección con corriente impresa
Telesupervisado
Retorno

## Slide 5
OLEODUCTO B104- RLC
(Tramo Agrelo – RLC)
Longitud = 12 km
Diámetro = 16”
Presión Trabajo = 15 kg/cm2
Caudal = 300 m3/h
Inspeccionado y reparado año 2.001
Nueva inspección Enero 2.006
Protección con corriente impresa
Retorno

## Slide 6
OLEODUCTO TUPUNGATO - UGARTECHE
(Tramo Tupungato – UAM Ug)
Longitud = 12.5 km
Diámetro = 6”
Presión Trabajo = 26 kg/cm2
Caudal = 45 m3/h
Reparado luego de su inspección en 2.001
Inyecta producción de ambos yacimientos en Oleo Puesto Hernández – Luján de Cuyo
Protección con corriente impresa y revestimiento externo de socorryl
Cruce Aº Los Pozos con caño camisa
Telesupervisado
Retorno

## Slide 7
OLEODUCTO TUPUNGATO - UGARTECHE
(Tramo Ugarteche – UAM Ug)
Longitud = 6.5 km
Diámetro = 6”
Presión Trabajo = 26 kg/cm2
Caudal = 10 m3/h
Reparado luego de su inspección en 2.001
Inyecta producción de ambos yacimientos en Oleo Puesto Hernández – Luján de Cuyo
Protección con corriente impresa y revestimiento externo de socorryl
Retorno

## Slide 8
Ref. Luján de Cuyo
Agrelo
B 104
Tupungato
Ugarteche
16” 12 Km
16” 14 Km
6” 6.5 km
norte
YPF
La Ventana
21 km (12”)
6” 6.5 km
6” 12.5 km
Pto. Inyección PH
Oleoducto PH